Тестирование колористов.

Задание #1

Вопрос:

Какие данные об автомобиле помогут более точно найти формулу краски:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Марка а/м, лючок бензобака.

2) Марка а/м, модель, год выпуска, место производства, код краски, образец цвета.

3) VIN-код.

Задание #2

Вопрос:

Какая деталь автомобиля более всего подходит для правильной оценки цвета и

цветоподбора:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Лючок бензобака.

2) Капот, дверь, крыло.

3) Сопрягающая деталь к ремонтной.

Задание #3

Вопрос:

Чтобы формула оставалась корректной, какой минимальный объём краски

необходимо смешивать:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Объём, рекомендованный программой по цветоподбору.

2) 0,05 л.

3) 0,1 л.

Задание #4

Вопрос:

При колеровке 3-х слойных перламутров применяются следующие правила:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) 3-х слойные перламутры никогда не колеруют.

2) Колеруют в основном только подложку, варьируют количество слоёв перламутровой

краски и при необходимости колеруют перламутровую краску.

3) Колеруют только перламутровую краску.

Задание #5

Вопрос:

Подложка в трехслойных красках нужна:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Для того, чтобы сделать краску светлее.

2) Для того, чтобы сделать краску темнее.

3) Для придания краске определенного цветового тона.

Задание #6

Вопрос:

Как изменится цвет краски металлик, если в неё добавить небольшое количество

непрозрачного компонента:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Область отражения станет ярче и насыщенней.

2) Изменится оттенок во флопе, область отражения помутнеет.

3) Металлик будет дезориентирован и станет крупнее, флоп посветлеет.

Задание #7

Вопрос:

Как изменится цвет краски металлик/перламутр, если в неё добавить компонент

«диоксид титана»:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Область отражения станет темнее, а флоп посветлеет.

2) Область отражения станет мутно-жёлтой, а флоп молочно-голубым.

3) Краска станет светлее под всеми углами.

Задание #8

Вопрос:

Как изменится цвет краски металлик/перламутр, если в неё добавить компонент

«флоп-корректор»:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Флоп посветлеет, область отражения потемнеет, зерно визуально станет крупнее.

2) Зерно визуально станет мельче, и флоп и область отражения посветлеют.

3) Флоп потемнеет, область отражения не изменится.

Задание #9

Вопрос:

Обязательно ли наносить лак на тест базовой краски:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Да, лак должен быть разведён в правильной пропорции с отвердителем и нанесён на

тест из пистолета-распылителя.

2) Совсем не обязательно, достаточно брызнуть обезжиривателем.

3) Можно использовать любой лак любого производителя, в том числе и в аэрозольной

упаковке.

Задание #10

Вопрос:

Как изменится оттенок краски, если уменьшить количество разбавителя при

разведении базовой эффектной краски:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Область отражения станет темнее, а флоп светлее.

2) Никак не изменится.

3) Область отражения станет светлее, а флоп темнее.

Задание #11

Вопрос:

Можно ли для тестирования красок использовать mini-jet:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Нет.

2) Да.

3) Можно, но только для тестирования неэффектных красок.

Задание #12

Вопрос:

Флип-флоп эффект это:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Преломление света.

2) Явление, при котором краска выглядит по-разному, в зависимости от угла зрения.

3) Специальная добавка в краску для изменения оттенка цвета.

Задание #13

Вопрос:

Метамерия - это:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Изменение цвета краски при флоп-эффекте.

2) Изменение цветового пигмента со временем.

3) Способность человеческого зрения воспринимать разные по спектральному составу

цвета одинаковыми (изменение цветового оттенка в зависимости от типа освещения).

Задание #14

Вопрос:

Дюзы каких диаметров рекомендуются для оптимального нанесения базовых

красок из окрасочного пистолета с верхним бачком:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) 1.3 - 1.4 мм.

2) 0,8 - 1.1 мм.

3) 1.7 - 1.8 мм.

Задание #15

Вопрос:

Когда используется система плавного «перехода»:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Только при нанесении неэффектных красок.

2) Для создания более сильного эффекта.

3) Для оптического выравнивания цвета.

Задание #16

Вопрос:

Критерии точного описания цвета:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Цветовая группа, чистота, насыщенность, отражение.

2) Цветовая группа, светлота, яркость, цветность.

3) Цветовая группа, насыщенность, светлота.

Задание #17

Вопрос:

Каковы причины появления вариантов цветов при конвейерной окраске:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Различные партии красок и различные технологии, используемые производителями

Автомобилей.

2) Отклонение от технологий конвейерной окраски.

3) Различие в цвете, связанное со старением краски.

Задание #18

Вопрос:

Выберите правильный порядок расположения цветов в спектре видимого

белого света:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Синий, красный, зеленый, желтый, фиолетовый, оранжевый, черный.

2) Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.

3) Голубой, желтый, красный, зеленый, белый, фиолетовый, оранжевый.

Задание #19

Вопрос:

Краска состоит из четырех компонентов: крупный металлик, мелкий металлик,

флоп-аддитив (корректор) и белила. При увеличении количества какого(каких)

компонента(ов) произойдет осветление флопа (бокового угла):

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Флоп-корректора и белил.

2) Только белил.

3) Мелкого металлика, флоп-корректора и белил.

Задание #20

Вопрос:

Краска состоит из трех компонентов: крупный металлик, мелкий металлик,

«линзовидный» металлик («серебряный доллар»). Какого компонента следует

добавить для получения более яркой области отражения:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) «Линзовидный» металлик.

2) Мелкий металлик.

3) Крупный металлик.

Задание #21

Вопрос:

Чем визуально отличается от обычной краски типа «перламутр» краска,

содержащая в составе пигменты типа «ксираллик» (синтетический перламутр):

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Имеет более насыщенный оттенок и на солнце - яркий блеск зерна.

2) Более темная и яркая.

3) Это хамелеон.

Задание #22

Вопрос:

Какими способами можно ускорить сушку теста с нанесённой базовой

эффектной краской:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Использовать для сушки теста ИК-сушку.

2) Сушить тесты феном или воздухом из пистолета-распылителя.

3) Технология не предусматривает ускорения сушки тестов.

Задание #23

Вопрос:

Видимый спектр света - это явление:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Теплового излучения.

2) Электромагнитного излучения.

3) Ультрафиолетового излучения.

Задание #24

Вопрос:

Алюминиевые частицы добавляются в краску, чтобы обеспечить:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Долговечность.

2) Стабильность.

3) Специальные цветовые эффекты.

Задание #25

Вопрос:

Каким эффектом обладают перламутровые пигменты:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Оптической интерференцией.

2) Зеркальным отражением.

3) Голографическим эффектом.

Задание #26

Вопрос:

Яркость красок «металлик» зависит от:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Количества алюминиевых пигментов.

2) Размера пигментов.

3) Дисперсии света.

Задание #27

Вопрос:

При смешении дополнительных цветов получится:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Чистый хроматичный цвет.

2) Метамерный цвет.

3) Ахроматичный цвет.

Задание #28

Вопрос:

Двухкомпонентные материалы - это:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Материалы, состоящие из двух компонентов.

2) Материалы химической сушки.

3) Материалы физической сушки.

Задание #29

Вопрос:

Назовите условия, необходимые для возникновения такого явления, как цвет:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Объект наблюдения, спектрофотометр, наблюдатель.

2) Источник света, освещение, наблюдатель.

3) Источник света, объект наблюдения, зрительный аппарат.

Задание #30

Вопрос:

Если снизить давление подачи воздуха в пистолет-распылитель при нанесении эффектных красок:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Цветовой оттенок краски  не изменится

2) Цветовой оттенок в области отражения станет светлее, а во флопе - темнее

3) Цветовой оттенок в области отражения станет темнее, а во флопе - светлее