Тестирование жестянщиков

Задание #1

Вопрос:

Какова главная задача кузовного ремонта?

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) Восстановление прочности.

2) Восстановление внешнего вида.

3) Восстановление прочности, внешнего вида, конструкционной целостности, безопасности.

Задание #2

Вопрос:

Величина риски для нанесения шпатлевки:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) 180.

2) 80.

3) 280.

Задание #3

Вопрос:

Что такое средний кузовной ремонт (применительно к кузовным панелям)?

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) Повреждено до 20% площади кузовной панели

2) Повреждено от 10% до 40% площади кузовной панели

3) Повреждено от 20% до 50% площади кузовной панели

4) Повреждено до 60% площади кузовной панели

Задание #4

Вопрос:

Для получения жесткости панели используют:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) Штампуют ребра жесткости.

2) Внутри приклеивают шумопоглотитель.

3) Специальная форма детали,  ребра жесткости, шумопоглотитель.

Задание #5

Вопрос:

Отличительная особенность высокопрочной стали:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) При нагреве прочность увеличивается.

2) При нагреве прочность остается неизменной.

3) При нагреве прочность снижается

Задание #6

Вопрос:

Какие кузовные детали изготавливают из высокопрочных сталей?

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) Передние крылья и лонжероны

2) Капот, пер.ср. зад стойки, лонжероны, брызговики, двери, крыша, крышка багажника

3) Крыша, передние крылья, панели дверей

Задание #7

Вопрос:

Цель осаживания:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) Устранение неровностей кузовных панелей.

2) Устранение дефекта “пузырь” (растяжения металла).

3) Утоньшение металла в месте рихтовки.

Задание #8

Вопрос:

Диагональное коробление или «сморщивание» пола автомобиля указывает на:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) Повреждение в виде «ромбовидности».

2) Нарушение горизонтальности в средней секции.

3) Поперечное смещение в средней секции.

Задание #9

Вопрос:

Рихтовку всегда следует осуществлять:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) От краев вмятины к середине по спирали.

2) От центра к краям зигзагообразно.

3) Только в самой вмятине.

Задание #10

Вопрос:

Какова должна быть поверхность  перед нанесением шпаклевки?

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) Зашлифованное старое ЛКП.

2) Зашлифована до металла.

3) Нет разницы.

Задание #11

Вопрос:

Оптимальная толщина нанесения шпатлевки?

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) 3-5 мм.

2) 1-3мм.

3) более 5мм.

Задание #12

Вопрос:

Какое смещение происходит только в средней секции?:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) Поперечный сдвиг.

2) Ромбовидность и скручивание.

3) Укорочение бруса.

4) Неправильная база.

Задание #13

Вопрос:

Как автомобиль реагирует на столкновение?

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) Как единая конструкция.

2) Как три отдельные секции.

3) Как встречная сила.

4) Как придется.

Задание #14

Вопрос:

Что такое конструкционные элементы?

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) Силовые элементы кузова.

2) Элементы кузова, предназначенные для поглощения ударных нагрузок.

3) Элементы, к которым крепятся навесные панели.

Задание #15

Вопрос:

Какие виды стапелей существуют?

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) Векторные и рамные.

2) Напольные, рамные, платформенные.

3) Рамные, платформенные, заглубленные.

Задание #16

Вопрос:

Сколько точек необходимо для позиционирования измерительной системы?

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) Четыре.

2) Две.

3) Три.

Задание #17

Вопрос:

Какие измерительные системы существуют?

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) Шаблонные, механические, электронные.

2) Шаблонные, механические, лазерные.

3) Механические, электронные, ультразвуковые.

Задание #18

Вопрос:

Если материал после снятия нагрузки возвращается в исходное состояние это:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) Ослабление детали.

2) Эластичная деформация.

3) Пластическая деформация.

Задание #19

Вопрос:

Как производится расчет номинального сварочного тока?

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) 1А на 0,025мм свариваемого металла.

2) 15А на 0,25мм свариваемого металла.

3) 10А на 0,025мм свариваемого металла.

Задание #20

Вопрос:

Какая из сварок менее всего воздействует на структуру высокопрочных сталей?

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) MIG/MAG сварка.

2) Газовая сварка.

3) Контактная (точечная) сварка.

4) TIG сварка.

Задание #21

Вопрос:

Какие регулировки имеет аппарат точечной сварки?

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) Регулятор давления, регулятор подачи, регулятор тока.

2) Регулятор давления, регулятор тока, регулятор длины щипцов.

3) Регулятор времени, регулятор давления, регулятор тока.

Задание #22

Вопрос:

Если кривизна поверхности молотка большая то:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) Деформация металла минимальная.

2) Деформация металла большая.

3) Деформация металла не зависит от кривизны поверхности молотка.

Задание #23

Вопрос:

Преимущества контактной сварки под давлением:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) Не требуется проволока, стержень или защитный газ.

2) Небольшой тепловой эффект.

3) Сварной шов не требует дополнительной обработки.

4) Все вышеперечисленное.

Задание #24

Вопрос:

На сколько надо увеличивать количество точек сварки при проведении ремонтных работ?

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) 10%.

2) 20%.

3) 30%.

4) 40%.

5) 50%.

Задание #25

Вопрос:

Что бы соединить две части центральной стойки встык со вставкой, жестянщик А говорит, что нужно прорезать ниже места крепления вытяжного кольца ремня безопасности. Жестянщик Б говорит, что нужно прорезать в месте крепления протяжки ремня безопасности. Кто из жестянщиков прав?

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) Только жестянщик А.

2) Только жестянщик Б.

3) Оба жестянщика.

4) Ни тот ни другой.

Задание #26

Вопрос:

Дверные балки:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) Увеличивают прочность двери.

2) Всегда могут быть распрямлены, если имеют изгибы или заломы.

3) Никогда не привариваются.

4) Все вышеперечисленное.

Задание #27

Вопрос:

Замена поврежденных деталей по заводским швам:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) Следует выполнять, когда это целесообразно.

2) Следует выполнять, когда это требует производитель.

3) Все вышеперечисленное.

Задание #28

Вопрос:

Одна сторона переднего лонжерона вогнута, другая - выгнута. Жестянщик А утверждает,что требуется заменить всю деталь. Жестянщик Б утверждает, что лонжерон можно отремонтировать. Кто прав?

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) Только жестянщик А.

2) Только жестянщик Б.

3) Оба жестянщика.

4) Ни тот ни другой.

Задание #29

Вопрос:

Цель нанесения клеящих материалов  в места сварочного соединения:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) Добавить прочность и жесткость кузову.

2) Улучшить антикоррозийную защиту на сварочных швах.

3) Контролировать уровень шума и вибрации.

4) Все вышеперечисленное.

Задание #30

Вопрос:

Можно ли ремонтировать дверные усилители (балки)?

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1) Да.

2) Нет.

3) Зависит от повреждений.